## Slide 1
Функциональное тестирование UE: доступ к сети и базовые сервисы
фиолетовый = тестируемый объект (DUT)
оранжевый = тестовая система / эмулируемое окружение
UE
тестируемый объект (DUT)
Радиодоступ
эмуляция
радиодоступа
RAN
эмуляция
RAN
Core
эмуляция
Core
Data Network
эмуляция
Data Network
Service
эмуляция
базового сервиса
тестовая платформа
эмулятор сети
callbox
эмулятор базовой станции и Core
Что проверяется
доступ к сети
RRC setup
Registration
создание контекста UE
PDU Session
получение IP-адреса
DNS / HTTP / ping
Что является
тестовой системой
тестовая платформа / эмулятор сети
создаёт радиосреду
эмулирует сеть доступа
эмулирует Core
проверяет результат процедуры
фиксирует success / fail
включение UE
выбор соты
установление RRC-соединения
регистрация
аутентификация
режим безопасности
установление PDU Session
IP-связность
доступ к базовому сервису
Критерий успеха
UE подключено к сети
RRC установлен
Registration успешна
PDU Session создана
IP-связность есть
базовый сервис доступен
При функциональном тестировании DUT — это UE, а сеть вокруг него воспроизводится тестовой системой в контролируемом сценарии.

## Slide 2
Тестирование SIM-карты: USIM, UICC, eSIM, аутентификация и профиль абонента
Проверка карты и профиля
Типы средств:
тестер USIM / UICC
считыватель смарт-карт
анализатор APDU-команд
система тестирования соответствия USIM / USAT
инструмент проверки eSIM-профиля
Что проверяет:
структура файлов UICC
доступность USIM application
корректность IMSI / SUPI
параметры PLMN
DNN / APN provisioning
IMS provisioning
USAT commands
PIN / access conditions
Проверка в сетевом сценарии
Типы средств:
эмулятор сети LTE / NR
callbox
эмулятор Core
эмулятор HSS / UDM / AUSF
protocol trace analyzer
Что проверяет:
выбор PLMN
регистрация
аутентификация AKA
security mode
PDU Session
DNN / APN access
roaming behavior
IMS registration
reject causes
SIM / USIM / eSIM как DUT
идентификатор абонента (IMSI / SUPI)
скрытый идентификатор (SUCI)
домашняя сеть (HPLMN)
секретный ключ (K)
параметры AKA
профиль DNN / APN
профиль IMS
roaming permissions
slice / service permissions
USAT / SIM Toolkit behavior
Диагностика отказов
Типы средств:
протокольная трасса
NAS trace
лог UE
лог Core / UDM / AUSF
анализатор APDU
отчёт test verdict
Что ищется:
authentication failure
synchronization failure / SQN
mismatch K / OPc
forbidden PLMN
roaming not allowed
unknown subscriber
DNN / APN not allowed
IMS profile missing
eSIM profile inactive
wrong service permissions
Что чаще маскируется под проблему сети
UE не регистрируется
аутентификация не проходит
PDU Session отклоняется
роуминг не работает
IMS / VoLTE / VoNR не регистрируется
DNN / APN недоступен
сервис запрещён профилем подписки
ошибка выглядит как Core issue, но причина в SIM / USIM / eSIM profile

## Slide 3
RF-тестирование UE: передатчик, приёмник и радиочувствительность
1
Проводной RF-базис
2
Эмуляция радиоканала
3
Проверка антенны и OTA
4
WaveJudge: анализ причин
UE
тестируемое устройство (DUT)
TX-тракт
RX-тракт
РЧ фронт-энд
антенная система
1. Проводной RF-базис
Типы устройств
колбокс / тестовая RF-платформа
векторный генератор сигналов
векторный анализатор сигналов / спектра
аттенюаторы, ответвители
RF-коммутатор
калиброванный кабельный тракт
Зачем нужен этот контур
изолировать собственный TX/RX-тракт UE
измерить RF-параметры без влияния антенны
получить эталонную проводную картину
Что проверяется
мощность TX, EVM, ACLR
спектральная маска, частотная ошибка
проводная чувствительность RX
BLER в идеальном канале
блокирование / избирательность
2. Эмуляция радиоканала
Типы устройств
эмулятор радиоканала
MIMO-эмулятор канала
источник шума / помех
колбокс / тестовая RF-платформа
Зачем нужен этот контур
проверить UE в воспроизводимом радиоканале
моделировать замирания, Doppler, многолучевость
повторять граничные условия деградации
Что проверяется
чувствительность RX при замираниях
BLER в моделях канала TDL / CDL
робастность MIMO, влияние Doppler
устойчивость к многолучевости
стабильность у порога чувствительности
3. Проверка антенны и OTA
Типы устройств
экранированный бокс / RF-камера
безэховая OTA-камера
CATR-камера
тестовые антенны, позиционер
преобразователи FR2
Зачем нужен этот контур
оценить UE с реальной антенной системой
учесть корпус, ориентацию, тюнинг
FR2 / mmWave: излучение и поведение луча
Что проверяется
TRP, TIS
излучаемая чувствительность RX
антенная эффективность
зависимость от ориентации
характеристики и поведение луча
desense от соседних узлов
4. WaveJudge: первопричина на уровне PHY
Типы инструментов
анализ IQ-захвата
анализатор PHY
корреляция протокола и PHY
ПО для постобработки
Зачем нужен WaveJudge
работает после захвата данных
связывает PHY-событие с протоколом
показывает, где возникает деградация
Что анализируется
IQ-захват, OFDM-символы
ресурсная решётка, разложение EVM
временные события PHY
протокол рядом с PHY-событиями
первопричина BLER / ошибок
Как инженер читает результат
1
Если ошибка есть уже в проводной постановке → вероятная зона: TX/RX-тракт, РЧ фронт-энд, базовая обработка, калибровка
2
Если ошибка появляется только с эмулятором канала → вероятная зона: эквализация, оценка канала, MIMO, робастность к Doppler / замираниям
3
Если ошибка появляется только в OTA → вероятная зона: антенна, ориентация, поведение луча, влияние корпуса, снижение чувствительности
4
Если результат есть, но причина неясна → WaveJudge: анализ IQ, событий PHY и связи с протокольной трассой
Критерий полноценного RF-теста
измерен TX-тракт
измерен RX-тракт
проверена чувствительность
проверена устойчивость в реалистичном канале
проверена антенная / OTA-часть
собраны данные IQ и трассировки
локализована причина деградации
Полноценное RF-тестирование UE — это не один прибор, а стенд из проводных измерений, эмуляции радиоканала, OTA-проверки и WaveJudge-анализа для локализации причины деградации.

## Slide 4
Тестирование протоколов UE: NAS, RRC и процедуры сессии
UE
тестируемое устройство (DUT)
1. Установка RRC-соединения
2. Регистрация NAS
3. Аутентификация
4. Режим защиты
5. Создание PDU-сессии
6. Сессия активна
Эмуляция RAN и радиодоступа
колбокс
эмулятор базовой станции
протокольная тестовая платформа
система сбора протокольной трассировки
установка RRC-соединения
перенастройка RRC
настройка радиоканала передачи
управление измерениями
сигнализация мобильности
Эмуляция ядра сети и среды NAS / управления сессией
эмулятор ядра сети
симулятор сигнализации NAS
платформа тестирования управления сессией
система анализа сигнализации
регистрация
аутентификация
режим защиты
создание PDU-сессии
QoS / DNN / контекст сессии
Что проверяется в RRC
порядок сообщений
таймеры
повторные передачи
переходы состояний
обработка отказов и отклонений
Что проверяется в NAS и процедурах сессии
ход регистрации
ответ на аутентификацию
активация защиты
создание сессии
причины отклонения
согласованность контекста
Критерий успеха
UE проходит корректную машину состояний
RRC- и NAS-сообщения идут в правильной последовательности
таймеры отрабатывают согласно сценарию
ошибки локализуются по протокольной трассировке
PDU-сессия создаётся корректно
Тестирование протоколов UE проверяет корректность машины состояний и последовательности сигнализации между UE, RAN и ядром сети, а не просто факт успешного подключения.

## Slide 5
RRM и mobility testing UE: measurements, reselection и handover
Эмуляция соседних сот и уровней сигнала
многосотовый эмулятор сети
callbox
эмулятор базовой станции
RF-коммутация / управление аттенюацией
Что задаёт контур
обслуживающая сота
ранжирование сот
соседние соты
приоритет cell reselection
уровни RSRP / RSRQ / SINR
пороги и гистерезис
Что проверяется
cell selection
запуск измерений
cell reselection
mobility в Idle / Inactive
поведение camping
Эмуляция радиоканала и движения
эмулятор радиоканала
эмулятор fading
MIMO channel emulator
источник помех
Что задаёт контур
профиль fading
multipath
Doppler
interference
delay spread
условия на границе соты
изменение path loss
Что проверяется
стабильность измерений
устойчивость радиолинка
поведение порога RLF
handover при fading
BLER на границе mobility
Эмуляция mobility-процедур RAN / Core
протокольная тест-платформа
эмулятор RAN
эмулятор Core
protocol trace analyzer
Что задаёт контур
конфигурация измерений
параметры целевой соты
event A3 / A5 / B1 / B2
RRC Reconfiguration
команда handover
логика переноса контекста
Что проверяется
отчёт об измерениях
RRC Reconfiguration Complete
подготовка handover
время прерывания сервиса
выполнение handover
восстановление после отказа
UE тестируемое устройство (DUT)
Обслуживающая сота
Конфигурация измерений
Измерения соседних сот
Отчёт об измерениях
Решение о handover
RRC Reconfiguration / Handover Command
Random Access к целевой соте
RRC Reconfiguration Complete
Непрерывность сервиса
Что проверяем в measurements
правильность измерений
фильтрация L1 / L3
тайминг отчёта об измерениях
запуск event condition
гистерезис
time-to-trigger
reporting quantity
Критерий успеха
UE корректно измеряет обслуживающую и соседние соты
отчёт отправляется по заданному event condition
cell reselection идёт по логике priority / threshold
handover завершается без потери контекста UE
RLF и recovery соответствуют сценарию
непрерывность сервиса подтверждена
Что проверяем в mobility outcome
правильная целевая сота
нет late handover
нет early handover
нет ping-pong
нет unnecessary RLF
минимальное прерывание сервиса
сессия сохраняется после mobility
RRM и mobility testing UE проверяет, как устройство измеряет радиосреду, принимает решения в Idle / Inactive и сохраняет сервис при handover в Connected mode.

## Slide 6
Performance testing UE: throughput, MIMO, CA и radio conditions
1) Эмуляция сети и сессии
callbox
эмулятор базовой станции
эмулятор Core
RF тестовая платформа
Что задаёт
SA / NSA сценарий
DL / UL bearer
PDU Session
IP-связность
QoS flow
поведение scheduler
Что проверяется
устойчивость сессии под нагрузкой
непрерывность user plane
DL throughput
сквозной путь radio → core
UL throughput
2) Конфигурация радиоемкости
эмулятор сети
RF тестовая платформа
инструмент конфигурации протоколов
Что задаёт
bandwidth
CA combination
SCS / numerology
TDD pattern
MCS range
DL / UL allocation
MIMO layers
Что проверяется
peak throughput
активация CA
sustained throughput
DL / UL asymmetry
поведение MIMO rank
пределы UE capability
3) Эмуляция радиоканала
эмулятор радиоканала
MIMO эмулятор канала
источник шума / помех
RF аттенюатор / управление ослаблением
Что задаёт
SINR
delay spread
path loss
multipath
fading
interference
Doppler
условия края соты
Что проверяется
throughput при fading
устойчивость rank
BLER
устойчивость CA
HARQ retransmissions
throughput на краю соты
link adaptation
UE
тестируемое
устройство (DUT)
4) Генерация трафика и application endpoint
генератор трафика
сервер приложения / конечная точка трафика
тестовая система L4–7
инструмент TCP / UDP трафика
Что задаёт
TCP traffic
packet size
UDP traffic
профиль нагрузки
HTTP profile
duration
parallel sessions
Что проверяется
IP / TCP / UDP throughput
application goodput
QoE-чувствительное поведение
симметрия UL / DL traffic
5) Измерение, capture и root cause analysis
анализатор protocol trace
система packet capture
анализатор статистики трафика
анализатор RF / PHY
инструмент анализа IQ / PHY
Что анализируется
CQI
RLC throughput
RI
PDCP throughput
PMI
IP throughput
MCS
app goodput
BLER
IQ / PHY events
HARQ retransm.
CPU / thermal / power
Как инженер локализует узкое место
1
Если падает MCS и растёт BLER
вероятная зона: radio conditions, SINR, fading, interference, channel estimation
2
Если MIMO rank не удерживается
вероятная зона: antenna behavior, spatial correlation, SINR, ограничения приёмника UE
3
Если CA активируется, но throughput не растёт
вероятная зона: scheduler, UE capability, band combination, power / thermal limit
4
Если PHY/RLC throughput высокий, а goodput низкий
вероятная зона: TCP, packet loss, buffering, application endpoint, CPU limit
5
Если throughput падает со временем
вероятная зона: thermal throttling, power management, modem limitation
Критерий полноценного performance-теста
задана конфигурация сети и radio capacity
активированы нужные MIMO и CA режимы
создан контролируемый DL / UL traffic profile
радиоканал проверен в ideal и fading conditions
собраны protocol trace, packet capture и PHY / RF
разница PHY, user throughput и goodput объяснена
узкое место локализовано по домену
Приложение
(goodput)
Пользовательский
уровень (IP)
PHY / RLC
throughput
Радиоканал
(условия)
Разница между уровнями объяснена
Performance testing UE проверяет не только максимальную скорость, а устойчивость throughput и причину ограничения скорости при заданных MIMO, CA, traffic profile и radio conditions.

## Slide 7
Conformance и regression testing UE: готовность терминала к сети
Protocol conformance
Типы систем:
protocol conformance test system
network emulator
RAN / Core emulator
protocol trace analyzer
Что проверяет:
3GPP TS 38.523-1
session procedures
3GPP TS 36.523-1
timers
NAS procedures
state transitions
RRC procedures
reject handling
RF conformance
Типы систем:
RF conformance test system
callbox / RF test platform
vector signal analyzer
signal generator
OTA chamber для FR2 и radiated tests
Что проверяет:
3GPP TS 38.521-1
3GPP TS 38.521-2
3GPP TS 36.521-1
TX power
EVM
ACLR
receiver sensitivity
blocking
demodulation performance
RRM conformance
Типы систем:
RRM conformance test system
multi-cell network emulator
channel emulator
RF attenuation / signal level control
Что проверяет:
3GPP TS 38.533
measurements
cell selection
cell reselection
handover
RLF
mobility behavior
UE
тестируемое устройство (DUT)
Regression testing
Типы систем:
automated test platform
test case manager
scripted test execution
result database
report generator
Что проверяет:
повторяемость ранее пройденных тестов
новая версия modem firmware
изменение RF calibration
новые band combinations
новые network features
сравнение с baseline
Названия 3GPP test families
RF conformance
3GPP TS
38.521-1 / 38.521-2 /
36.521-1
Protocol
conformance
3GPP TS
38.523-1 / 36.523-1
RRM
conformance
3GPP TS
38.533
SIM / USIM /
USAT checks
3GPP TS
31.121 / 31.124
Критерий готовности UE к сети
✓
RF параметры проходят test cases
✓
protocol stack проходит NAS/RRC/session test cases
✓
RRM behavior соответствует mobility requirements
✓
регрессия не ломает ранее пройденные сценарии
✓
результаты оформлены как pass / fail по тестовому набору
✓
отклонения локализованы до конкретного test case
Conformance доказывает соответствие стандарту, regression доказывает, что новая версия UE не сломала уже подтверждённое поведение.